EK-9: Akhisar OSB Doğal Gaz Yer Teslim Tutanağı                                 ……./……./……….

YER TESLİM TUTANAĞI

………………………………………………………………………… ait doğalgaz teslim noktası (İstasyon) aşağıdaki çizimde belirtilmiştir.

Doğal gaz talep kapasitesi:

Teslim basınç değeri:

AÇIKLAMA:

FİRMA YETKİLİSİ:                              MÜŞAVİR:                               AKHİSAR OSB:

DOĞALGAZ TESİSAT ŞARTNAMESİ

- Bütün flanşlarda atlama yapılacaktır. (Sayaç dâhil)

- Servis kutusu ile bina çıkış noktaları arasındaki tesisat imalatı; 1mt kazı derinliği ile uygunsa PE, değil ise ST yapılacaktır. ST yeraltı imalatları %100 filmli ve PE kaplı boru ile yapılacaktır.

- Toprak altı imalatlarda girdi çıktı yapılacaksa her iki tarafa da yapılmayacaksa tek çıkışa izole mafsal eklenecektir.

|  | G4 | G6 | G10 | G16 | G25 | G40 | G65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 mbar | KÖRÜKLÜ K. VAR | KÖRÜKLÜ K. VAR | KÖRÜKLÜ K. VAR | ROTARY K. VAR | ROTARY K. VAR | ROTARY K. VAR | ROTARY K. VAR |
| 21 mbar Üstü | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR VAR | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR VAR | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR VAR |  |  |  |  |

ÖLÇÜM GRUBU SAYAÇ SEÇİM TABLOSU

- Korrektör “Maxi Elcor” marka ve uzaktan okuma panolu olacak.

- Ölçüm ve basınç düşürme grubu paslanmaz kabin ile muhafaza edilecektir

- Bina içi kat arası geçişlerinde buru kılıfı zeminin 20 cm üzerinde bitecek.

- Tüm ölçüm ve basınç düşürme grubu çıkışlarında relif olacak.

- Kazan daireleri için TMMO’dan veya TÜRKAK akrediteli bir kuruluştan “Kazan Dairesi Uygunluk”  raporu alacaktır.

- Bacalar için TMMO’dan veya TÜRKAK akrediteli bir kuruluştan “Kazan Dairesi Uygunluk”  raporu alacaktır.

- Özel üretim yâda dönüşümü yapılan cihazlar için uygunluk belgesi.

- Tüm yakıcı cihazların olduğu kısımlara (kombi dâhil) exproof gaz alarm cihazı.

- Bina içi basınç düşürme gruplarının üstüne exproof gaz alarm cihazı.

- Dönüşüm işlemi yapılacak fabrikanın mimari ve yangın yönetmeliklerine uygun olarak doğal gaz boru hattı dizaynı yapılacaktır,

- Alarm cihazı (exprof) direk selonoid’e bağlanmayıp kontaktörlü pano aracılığı ile selonoide bağlanacak pano üzerinde veya yer teslimi sırasında belirlenen noktaya acil kesme butonu koyulacaktır.

- İş başlama dosyası MÜŞAVİR ve Akhisar OSB’ ye teslim edilip onay alınmadan firma iş başı yapmayacaktır.